## Slide 1
Steuerung
Motor-, Servo- und LED-Steuerung

## Slide 2
Steuerungsmodi
Game Controller Steuerung
  XBOX 360 USB Controller
  2 Modi für Beschleunigung
  Steuert: Lenkung + Beschleunigung
Sport Watch Steuerung
  eZ430-Chronos
  2 Watches zur Steuerung
  Steuern: Lenkung + Beschleunigung
LED Steuerung
  Beleuchtung in Fahrtrichtung
  Leuchtsignaleffekte als Feedback bei
    Ein- / Ausschalten des Motors
    Erkennen eines Hindernisses

## Slide 3
Steuerungsmodus – Game Controller
Steuerungsschema
Lenkung links / rechts
Beschleunigung vor / zurück
Motor an / aus
Beschleunigung vor
Beschleunigung zurück
Beschleunigung mit Trigger
LT = vor / RT = zurück
Beschleunigung mit rechtem Stick
vor = vor / zurück = zurück
aktiver Beschleunigungsmodus

## Slide 4
Steuerungsmodus – Game Controller
Funktionsweise
Standard-Beschleunigungsmodus:
Beschleunigung mit rechtem Stick
Haptisches Feedback bei:
  Ein- / Ausschalten des Motors
  Hinderniserkennung

## Slide 5
Steuerungsmodus – Sport Watch
Steuerungsschema
Modus: Lenkung („Richtung“)
Modus: Beschleunigung
Verbindungsstatus
„Steuerungstacho“
Modus Auswahl
Verbindung

## Slide 6
Steuerungsmodus – Sport Watch
Funktionsweise
1
2
3
4
1
Drehung nach links
 nach links lenken
2
Drehung nach rechts
 nach rechts lenken
3
Drehung nach vorne
 vorwärts fahren
4
Drehung nach hinten
 bremsen + rückwärts fahren

## Slide 7
Steuerung
Umsetzung
Erfassung eines Steuerwertes
Skalierung des Steuerwertes um den 0-Punkt
Umrechnung des Steuerwertes in seinen Prozentsatz
Kalibrierung des Prozentsatzes
Speicherung des Prozentsatzes
Verarbeitung des Prozentsatzes
Umrechnung des Prozentsatzes in seinen Aktuatorwert
Anwendung des Aktuatorwertes

## Slide 8
Steuerung
Umsetzung
-100% = Anschlag nach links
+100% = Anschlag nach rechts
+100% = volle Beschleunigung nach vorne
-100% = volle Beschleunigung nach hinten

## Slide 9
Steuerung – Implementierung
Fahrzeug-seitig
Pololu Simple Motor Controller 24v12
  Ansteuerung: Serielle Schnittstelle
  Protokoll: Pololu Binary Commands
  Verkabelung: RX, TX und RST PINs
  Steuerung im Bereich von -1000 bis 1000
    negativer Wert = vorwärts fahren
    positiver Wert = rückwärts fahren
RC-Car Servo 4519 DBB MG
  Ansteuerung: Arduino Servo Library
  Funktionsweise: 16 Bit Timer zur PWM
  Verkabelung: SIG PIN
  Steuerung im Bereich von 1100 bis 1600
    linker Anschlag: 1100
    neutrale Stellung: 1365
    rechter Anschlag: 1600

## Slide 10
Steuerung – Implementierung
Controller-seitig: XBOX 360 USB Controller
Ansteuerung: USB Host Shield Library 2.0
Funktionsweise: „XBOXUSB“ Treiber
Verkabelung: über USB Shield auf Arduino
Steuerung (mit Sticks): im Bereich -32.768 bis 32.768
  negativer Wert = links lenken / rückwärts fahren
  positiver Wert = rechts lenken / vorwärts fahren
  Steuerwert für Lenkung: (LS_X / 32.768)
  Steuerwert für Beschleunigung: (RS_Y / 32.768)
Steuerung (mit Trigger): im Bereich 0 bis 255
  bei linkem Trigger: Rückwärts fahren
  bei rechtem Trigger: Vorwärts fahren
  Steuerwert für Beschleunigung: (-LT + RT) / 255

## Slide 11
Steuerung – Implementierung
Controller-seitig: eZ430-Chronos
Ansteuerung: USB Host Shield Library 2.0
Funktionsweise: generischer USB Treiber
Verkabelung: über USB Host Shield auf Arduino
Verbindung (Arduino zum Access Point)
  Protokoll: Serial Binary Commands
  Befehle zum
    Aktivieren / Deaktivieren des Access Points
    Abfragen des Status und der Steuerdaten
Verbindung (Access Point zu Watches)
  Protokoll: SimpliciTI über 868 MHz
  Steuerdaten
    Accelerator Daten (X, Y, Z)
    Button ID  Tastenbefehl
    Control ID  Steuermodus

## Slide 12
Integration aller Komponenten
Hardware-technisch
TODO + Schaltplan

## Slide 13
Integration aller Komponenten
Software-technisch