## Slide 1
Ergebnisvorstellung StarCar - Gruppe 2
12 - 1 - 2018

## Slide 2
Projektziel
Software
Hardware
Sensoren / Aktuatoren
Steuerung
Kommunikationsprotokoll
Benutzeroberfläche
Integration
Gliederung

## Slide 3
Fahrtüchtiges Auto programmieren
Zwei verschiedene Steuerungsmethoden erarbeiten
Sensordaten ermitteln und ausgeben
Grobe Raumdarstellung ermitteln
Benutzeroberfläche erstellen
Übertragung zwischen Arduino Mega und Raspberry Pi 3 aufsetzen
Projektziel

## Slide 4
Software
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 5
Programmiersprachen: C/C++, Python und C#
Raspian OS
Arduino IDE 1.8.5
Visual Studio 2017 15.3.1 + Arduino IDE Erweiterung
IAR Embedded Workbench 6.50.1
Device Monitoring Studio 7.81
Advanced Serial Port Terminal 6.0
PicoScope 6
Fritzing 0.9.3
Software

## Slide 6
Simple Motor Control Center 1.2.0.0
MATLAB R2017b
PuTTY
PSFtp
Urg Viewer
CuteCom
DecaRangeRTLS
Software

## Slide 7
Hardware
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 8
Raspberry Pi 3
Raspberry Pi 3 JOY-iT Display
Arduino Mega 2560 (zuvor Arduino Uno)
Arduino USB Host Shield
Hardware

## Slide 9
XBOX 360 USB Controller von Microsoft
eZ430-Chronos von Texas Instruments
eZ430-Chronos-AccessPoint von Texas Instruments
Hardware

## Slide 10
Sensoren / Aktuatoren

## Slide 11
Pololu Simple Motor Controller 24v12
  Ansteuerung: Serielle Schnittstelle
  Protokoll: Pololu Binary Commands
  Verkabelung: RX, TX und RST PINs
  Steuerung im Bereich von -1000 bis 1000
    negativer Wert = vorwärts fahren
    positiver Wert = rückwärts fahren
Steuerung – Implementierung Fahrzeug-seitig
Dominik / Mehmet

## Slide 12
RC-Car Servo 4519 DBB MG
  Ansteuerung: Arduino Servo Library
  Funktionsweise: 16 Bit Timer zur PWM
  Verkabelung: SIG PIN
  Steuerung im Bereich von 1100 bis 1600
    linker Anschlag: 1100
    neutrale Stellung: 1365
    rechter Anschlag: 1600
Steuerung – Implementierung Fahrzeug-seitig
Dominik / Mehmet

## Slide 13
PING ))) Ultrasonic Distance Sensor
    Enger Akzeptanzwinkel
        Reichweite: ca. 3 cm bis 3 m
        3-poliger Stecker
        Leistungsanforderungen: +5 VDC; 35 mA aktiv
        Kommunikation: positiver TTL-Implus
Ultraschallsensor
Simone

## Slide 14
Ultraschallsensor Funktionsweise
Simone
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 15
Ultraschallsensor Stopp-Bedingung
Simone
Bremsweg bei Gefahrenbremsung: 2 / 10
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 16
Tripple Achsen Messung
I²C digital Interface
Genauigkeit: ± 2° Grad Kompass Richtung
Kompasssensor
Annkathrin
Notes: Es wurde der Hmc5883l Sensor benutzt.
Eigenschaften: Drei Achsen Messung in x,y und z richtung (für unsere zwecke wird die z richtung außer acht gelassen da unser sensor fest am auto
Montiert ist und daher keine höhendifferenze erleben sollte.
Angeschlossen wird dieser über das vorhandene I²C interface
Die Genauigkeit des Sensors besteht darin das ein Magnetoresistive Sensor von Honeywell verbaut wurde, dieser hat eine hohe genauigkeit und Sensitivität.

## Slide 17
Rohdaten in Nutzdaten umwandeln
Magnetische Missweisung
Weitere Umwandlung der werte
Kompasssensor
Annkathrin
Notes: Der Sensor liefert nur roh werte um diese besser Verständlich zu machen müssen diese umgewandelt werden und um eine Richtung zu bekommen werden die umgewandelten werte mit dem Arcus Tangents gerechnet das ergebnis ist noch im WinkelMaß
Bevor man die Richtung in Bogenmaß umwandeln kann muss man die Magnetische Missweisung darauf addieren. Die magnetische Missweisung ist ortsspezifisch und ist hier in regensburg 0.055 rad oder 3,16 grad.
Nun kann man die Radian wert in einen Grad wert umrechnen 180/PI

## Slide 18
Norden: +0°
Osten: +90°
Süden: -0°
Westen: -90°
Kompasssensor
Annkathrin
Notes: Da wir keine werte großer als 256 verschicken werden die werte wenn sie 180 überschreiten convertiert. Bei der null ist sowohl einmal norden und einmal süden dies kann man unterscheiden indem man sich die werte vor und nach der null anschaut sind die werte erst -179 und dann 1 ist es norden und anders herum also 179 und dann -1 ist es der süden Westen und osten sind durch das vorzeichen leicht von einander unterscheidbar

## Slide 19
Tripple Achsen Messung
I²C und SPI Digital Interface
Genauigkeit kann eingestellt werden von 2 - 16g
Beschleunigungssensor
Annkathrin
Notes: Der Sensor misst werte in drei richtungen x,y und z wobei hier wieder die z achse vernachlässigt wurde da dieser Sensor auf dem fahrzeug montiert ist und keine höhendifferenzen ausgesetzt ist. Die erdanziehung als beschleunigung in z richtung ist außerdem vernachlässigbar gering und verfälscht so unsere Auswertungen nicht.
Genutzt weird hier auch das I²C Interface des sensors
In unserem Project eingestellte genauigkeit ist auf 2g dies ist besonders für längsamere geschwindigkeiten ausgelegt die 16g wären für high speed messungen.

## Slide 20
Ausgegebene Werte:
    Sofort nutzbar
    Positiv beim Vorwärts fahren
    Negativ beim Rückwärts fahren
Beschleunigungssensor
Annkathrin

## Slide 21
Einen Bit-Frame für Sensoren erstellen
    Ultraschall (front & back)
    Beschleunigungssensor
    Kompasssensor
  Abspeicherung aller Werte als int
  Bit-Frame Idee wurde verworfen
  Übertragung der Sensoren einzeln per Protokoll
Übertragung der Sensordaten
Annkathrin / Simone

## Slide 22
4 x EVB1000-Module
    Einstellung der Dips
    Mehrere verschiedene Einstellungen unter Berücksichtigung der Dokumentation verwendet
    Keine Ausgabe der Information
Ultra-Wideband-Sensor
Simone

## Slide 23
Programm DecaRangeRTLS
Grundeinstellungen beim Kauf des Kits eingestellt
Keine Werte bei der Ausführung des Programmes
Ultra-Wideband-Sensor
Simone

## Slide 24
3 Anchor
1 Tag
Berechnung der Entfernung von Anchor zu Tag
Umwandlung von 3-dimensionaler Entfernung in 2-dimensionale Entfernung
Ultra-Wideband-Sensor Berechnung
Höhe
Tag
Anchor
Rückgabewert
Gesuchter Wert
Simone

## Slide 25
Berechnung im Idealfall:
    Anchor erhält Entfernung zu allen 3 Tags
    Radius des Tags wird berechnet
    Berechnung der Schnittpunkte der Kreise
    Schnitt aller drei Kreise entspricht Standort des Tags
Ultra-Wideband-Sensor Berechnung
X (0|0)
X (0|4)
(4|0) X
Koordinate des Tags
Simone

## Slide 26
Atmosphärenmessung durch Laserimpulse
verwendeter Sensor: URG-04LX-UG01
Reichweite: 0.06 - 4.0 m
Messwinkel: 240 °
Messgeschwindigkeit: 100 ms
Steuerung durch Raspberry Pi über USB
Verwendung der Hersteller Libraries
Lidar
Anja

## Slide 27
Funktion erstellt für einzelne Messung
oft starkes Rauschen, viele fehlerhafte Messpunkte
Verarbeitung der Daten mit MATLAB
Glättung der Rohdaten mit gleitendem Mittelwert (Einzelmessung)
Mittelung mehrerer Messungen
Lidar
Anja

## Slide 28
Datenübertragung von Raspberry zu Laptop
Sicherer Transfer durch SFTP
Verarbeitung der Daten in MATLAB
Transfer aktueller Daten in Intervallen
Sensor Fusion Datenübertragung
Anja

## Slide 29
Lidar: 682 x,y - Koordinaten, stark rauschend
Ultraschall: Entfernung zu Gegenstand direkt vor/hinter Fahrzeug
Magnetsensor: Gradzahl abweichend von Norden(0°)
Beschleunigungssensor: Zahl für Bewegungsrichtung
Sensor Fusion Datenübertragung
Anja

## Slide 30
Sensor Fusion Datenübertragung
Anja

## Slide 31
Steuerung
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 32
Steuerungsmodus – Sport Watch
Steuerungsschema
Modus: Lenkung („Richtung“)
Modus: Beschleunigung
Verbindungsstatus
„Steuerungstacho“
Modus Auswahl
Verbindung
Dominik / Mehmet

## Slide 33
Steuerungsmodus – Sport Watch
Funktionsweise
1
2
3
4
1
Drehung nach links
 nach links lenken
2
Drehung nach rechts
 nach rechts lenken
3
Drehung nach vorne
 vorwärts fahren
4
Drehung nach hinten
 bremsen + rückwärts fahren
Dominik / Mehmet

## Slide 34
Ansteuerung: USB Host Shield Library 2.0
Funktionsweise: „XBOXUSB“ Treiber
Verkabelung: über USB Shield auf Arduino
Steuerung (mit Sticks): im Bereich -32.768 bis 32.768
  negativer Wert = links lenken / rückwärts fahren
  positiver Wert = rechts lenken / vorwärts fahren
  Steuerwert für Lenkung: (LS_X / 32.768)
  Steuerwert für Beschleunigung: (RS_Y / 32.768)
Steuerung – Implementierung Controller-seitig: XBOX 360 USB Controller
Dominik / Mehmet

## Slide 35
Steuerung (mit Trigger): im Bereich 0 bis 255
  bei linkem Trigger: Rückwärts fahren
  bei rechtem Trigger: Vorwärts fahren
  Steuerwert für Beschleunigung: (-LT + RT) / 255
Steuerung – Implementierung Controller-seitig: XBOX 360 USB Controller
Dominik / Mehmet

## Slide 36
Ansteuerung: USB Host Shield Library 2.0
Funktionsweise: generischer USB Treiber
Verkabelung: über USB Host Shield auf Arduino
Verbindung (Arduino zum Access Point)
  Protokoll: Serial Binary Commands
  Befehle zum
    Aktivieren / Deaktivieren des Access Points
    Abfragen des Status und der Steuerdaten
Steuerung – Implementierung Controller-seitig: eZ430-Chronos
Dominik / Mehmet

## Slide 37
Verbindung (Access Point zu Watches)
  Protokoll: SimpliciTI über 868 MHz
  Steuerdaten
    Accelerator Daten (X, Y, Z)
    Button ID  Tastenbefehl
    Control ID  Steuermodus
Steuerung – Implementierung Controller-seitig: eZ430-Chronos
Dominik / Mehmet

## Slide 38
Game Controller Steuerung
  XBOX 360 USB Controller
  2 Modi für Beschleunigung
  Steuert: Lenkung + Beschleunigung
Sport Watch Steuerung
  eZ430-Chronos
  2 Watches zur Steuerung
  Steuern: Lenkung + Beschleunigung
LED Steuerung
  Beleuchtung in Fahrtrichtung
  Leuchtsignaleffekte als Feedback bei
    Ein- / Ausschalten des Motors
    Erkennen eines Hindernisses
Steuerungsmodi
Dominik / Mehmet

## Slide 39
Erfassung eines Steuerwertes
Skalierung des Steuerwertes um den 0-Punkt
Umrechnung des Steuerwertes in seinen Prozentsatz
Kalibrierung des Prozentsatzes
Speicherung des Prozentsatzes
Verarbeitung des Prozentsatzes
Umrechnung des Prozentsatzes in seinen Aktuatorwert
Anwendung des Aktuatorwertes
Steuerung Umsetzung
Dominik / Mehmet

## Slide 40
Steuerung
Umsetzung
-100% = Anschlag nach links
+100% = Anschlag nach rechts
+100% = volle Beschleunigung nach vorne
-100% = volle Beschleunigung nach hinten
Dominik / Mehmet

## Slide 41
Integration aller Komponenten
Software-technisch
Dominik / Mehmet

## Slide 42
Kommunikationsprotokoll
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 43
IBP = Inter Board Protocol
IBC = Inter Board Communication
Aktive Features:
    Identifizierbare Nachrichten
    Fehlersicherheit
        Kommunikationspartner bleiben synchron
        Kommunikationspartner erkennen fehlerhafte Übertragung
    Einfache Benutzung (Konfiguration pro Nachrichtenart nur an einer Stelle erforderlich)
Features
Robert

## Slide 44
Ablauf einer Kommunikationseinheit
Robert
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 45
API masterseitig
Robert
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 46
Benutzungsbeispiel masterseitig
Robert
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 47
Codegenerator Beispiel slaveseitig
Robert
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 48
Benutzeroberfläche
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 49
Display: Joy-IT TFT 3.2 Zoll
Vorteil:
    Kann direkt auf den GPIO‘s installiert werden
    Gleichzeitige Verwendung von Touchdisplay und einem angeschlossenen Monitor über HDMI
  Nachteil:
    26 der 40 verfügbaren GPIO‘s werden durch das Display belegt
Touchdisplay Raspberry Pi 3
Florian
Notes: Gleichzeige Verwendung: Es müssen lediglich zwei Dateien bearbeitet werden
Bzw. unkommentiert werden.
HDMI & Touch  Touch hat Auflösung von Monitor oder Monitor hat Auflösung
Von Touch

## Slide 50
Port öffnen
Port konfigurieren
Auf Arduino warten
Serieller Port
Florian
Notes: Port öffnen: usleep (200000)  warten für 20 Millisekunden
Port konfigurieren: Baudrate für Lesen und Schreiben setzen  muss mit Arduino übereinstimmen
Auf Arduino warten: sleep(3)  für 3 Sekunden warten weil Arduino neu startet

## Slide 51
Warum Qt?
Plattformunabhängige GUI-Bibliothek
Kein Cross-Compiler nötig
C++ / Qt Bibliotheken (nicht GUI)
Einmaliges kompilieren auf der Zielplattform (Raspbian Stretch)
Windows / Linux / OSX / iOS / Android
Qt bietet auch eine große Auswahl an nicht GUI Bibliotheken
Entwicklungsumgebung
Qt Creator (Direkte Entwicklung auf dem Raspberry möglich)
Sehr gute Dokumentation / Große Community
Florian
Notes: Zu 1: alle von Qt bereitgestellten Methoden sind auf jeder Plattform nutzbar
Zu 2: Entwicklung z.B. auf Windows Rechner  Layout / Grundlegende Funktionalität
Zu 3: z.B. Qstrings, Qlists, Qvector
Zu 4: Qt bietet den Qt Creator an  Entwicklungsumgebung mit Designer
Qt Creator für alle Os verfügbar
Ausgezeichnete Dokumentation und direkt enthaltene Beispiele

## Slide 52
Layout und genereller Aufbau
Florian

## Slide 53
Startseite
Startet die Initialisierung
Blinkt bei Warnungen / Fehler
Zeigt Meldungen an
Öffnet das Menü
Florian

## Slide 54
Warnungen und Fehler
Florian

## Slide 55
Auswahl der Modi
Florian
Notes: emit schickt ein Signal an HomeWindow
HomeWindow wartet auf Signal von OperationModeWidget

## Slide 56
Controllersteuerung
Florian

## Slide 57
Uhrsteuerung
Florian

## Slide 58
Sensorwerte
UltraschallVorne.txt
UltraschallHinten.txt
Kompass.txt
Beschleunigung.txt
UWB.txt
Lidar.txt
Florian
Notes: Sensordaten über IBC anfordern
Sensordaten auslesen
Sensordaten in GUI anzeigen
Sensordaten in die entsprechende Textdatei schreiben

## Slide 59
StarCar – Integration
Integration
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 60
Aufbau StarCar:
    Unterhalb der Spanholzplatte:
        LEDs (front & back)
        Akku
        Antriebs- & Servomotor
    Oberhalb der Spanholzplatte
        Sensoren (UWB, Lidar, Ultrasonic)
        Raspberry Pi 3
        Arduino Mega
        Motorsteuerung Antriebsmotor
        Steckplatine
          Sensoren (Acceleration, Compass)
          Spannungsregler
Integration aller Komponenten Hardware-technisch / Zusammenbau
Dominik / Mehmet

## Slide 61
Integration aller Komponenten
Hardware-technisch / Verkabelung Spannungsversorgung Übersicht
Raspberry Pi 3
+ Tochscreen LCD
Arduino Mega
+ USB - Shield
Motor Control
Compass
Ultrasonic front & back
UWB
LEDs
front & back
Xbox /
Sport Watch
Lidar
5V
Motor Antrieb
Motor Servo
Acceleration
Akku
7,2 V
7,2 → 5
Dominik / Mehmet

## Slide 62
Integration aller Komponenten Hardware-technisch / Verkabelung Daten Übersicht
Raspberry Pi 3
+ Touch Screen LCD
Arduino Mega
+ USB - Shield
Motor Control
Compass
Ultrasonic front & back
Acceleration
LEDs
front & back
Xbox /
Sport Watch
Servo Control
Lidar
UWB
Dominik / Mehmet

## Slide 63
Integration aller Komponenten Hardware-technisch / Verkabelung Daten
Raspberry Pi
+ Touch Screen LCD
Arduino Mega
+ USB Shield
UWB
Steck-platine
Lidar
Motor Control
Ultrasonic
Ultrasonic
Com.
Acc.
5V
Xbox /
Sport Watch
Servo Control
LEDs back
LEDs front
Dominik / Mehmet

## Slide 64
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig