## Slide 1
Ergebnisvorstellung
12 - 1 - 2018
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 2
Gliederung
Projektziel
Software
Hardware
Sensoren
Steuerung
Kommunikationsprotokoll
Benutzeroberfläche
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 3
StarCar – Projektziel
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 4
Software
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 5
Software
Programmiersprachen: C/C++, Python und C#
Raspian OS
Arduino IDE 1.8.5
Visual Studio 2017 15.3.1 + Arduino IDE Erweiterung
IAR Embedded Workbench 6.50.1
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 6
Software
Device Monitoring Studio 7.81
Advanced Serial Port Terminal 6.0
PicoScope 6
Fritzing 0.9.3
Simple Motor Control Center 1.2.0.0
Matlab
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 7
Hardware
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 8
Hardware
Raspberry Pi 3
Raspberry Pi 3 JOY-iT Display
Arduino Mega 2560 (zuvor Arduino Uno)
Arduino USB Host Shield
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 9
Hardware
XBOX 360 USB Controller von Microsoft
eZ430-Chronos von Texas Instruments
eZ430-Chronos-AccessPoint von Texas Instruments
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 10
Sensoren
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 11
Steuerung – Implementierung
Fahrzeug-seitig
Pololu Simple Motor Controller 24v12
  Ansteuerung: Serielle Schnittstelle
  Protokoll: Pololu Binary Commands
  Verkabelung: RX, TX und RST PINs
  Steuerung im Bereich von -1000 bis 1000
    negativer Wert = vorwärts fahren
    positiver Wert = rückwärts fahren

## Slide 12
Steuerung – Implementierung
Fahrzeug-seitig
RC-Car Servo 4519 DBB MG
  Ansteuerung: Arduino Servo Library
  Funktionsweise: 16 Bit Timer zur PWM
  Verkabelung: SIG PIN
  Steuerung im Bereich von 1100 bis 1600
    linker Anschlag: 1100
    neutrale Stellung: 1365
    rechter Anschlag: 1600

## Slide 13
StarCar – Ultraschallsensor
  PING))) Ultrasonic Distance Sensor
    Enger Akzeptanzwinkel
      Reichweite: ca. 3 cm bis 3 m
      3-poliger Stecker mit 0,1 "Abstand
      Leistungsanforderungen: +5 VDC; 35 mA aktiv
      Kommunikation: positiver TTL-Impuls
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 14
Ultraschallsensor Funktionsweise
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 15
Ultraschallsensor Stop-Bedingung
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 16
Tripple Achsen Messung
I²C digital Interface
Genauigkeit: ± 2° Grad Kompass Richtung
Kompass Sensor
Notes: Es wurde der Hmc5883l Sensor benutzt.
Eigenschaften: Drei Achsen Messung in x,y und z richtung (für unsere zwecke wird die z richtung außer acht gelassen da unser sensor fest am auto
Montiert ist und daher keine höhendifferenze erleben sollte.
Angeschlossen wird dieser über das vorhandene I²C interface
Die Genauigkeit des Sensors besteht darin das ein Magnetoresistive Sensor von Honeywell verbaut wurde, dieser hat eine hohe genauigkeit und Sensitivität.

## Slide 17
Rohdaten in Nutzdaten umwandeln
Magnetische Missweisung
Weitere Umwandlung der werte
Kompass Sensor
Notes: Der Sensor liefert nur roh werte um diese besser Verständlich zu machen müssen diese umgewandelt werden und um eine Richtung zu bekommen werden die umgewandelten werte mit dem Arcus Tangents gerechnet das ergebnis ist noch im WinkelMaß
Bevor man die Richtung in Bogenmaß umwandeln kann muss man die Magnetische Missweisung darauf addieren. Die magnetische Missweisung ist ortsspezifisch und ist hier in regensburg 0.055 rad oder 3,16 grad.
Nun kann man die Radian wert in einen Grad wert umrechnen 180/PI

## Slide 18
Norden: +0°
Osten: +90°
Süden: -0°
Westen: -90°
Kompass Sensor
Notes: Da wir keine werte großer als 256 verschicken werden die werte wenn sie 180 überschreiten convertiert. Bei der null ist sowohl einmal norden und einmal süden dies kann man unterscheiden indem man sich die werte vor und nach der null anschaut sind die werte erst -179 und dann 1 ist es norden und anders herum also 179 und dann -1 ist es der süden Westen und osten sind durch das vorzeichen leicht von einander unterscheidbar

## Slide 19
Tripple Achsen Messung
I²C und SPI digital Interface
Genauigkeit kann eingestellt werden von 2 - 16g
Beschleunigungs Sensor
Notes: Der Sensor misst werte in drei richtungen x,y und z wobei hier wieder die z achse vernachlässigt wurde da dieser Sensor auf dem fahrzeug montiert ist und keine höhendifferenzen ausgesetzt ist. Die erdanziehung als beschleunigung in z richtung ist außerdem vernachlässigbar gering und verfälscht so unsere Auswertungen nicht.
Genutzt weird hier auch das I²C Interface des sensors
In unserem Project eingestellte genauigkeit ist auf 2g dies ist besonders für längsamere geschwindigkeiten ausgelegt die 16g wären für high speed messungen.

## Slide 20
Ausgegebene werte:
Sofort nutzbar
Positiv beim Vorwärts fahren
Negativ beim Rückwärts fahren
Beschleunigungs Sensor
Notes: Die Messwerte waren sofort nutzbar
Sie zeigen positive werte wenn das fahrzeug vorwährts fahrt und negative wenn es sich rückwärts bewegt an.

## Slide 21
StarCar – Übertragung der Sensordaten
  Die Übertragung der Daten sollte zuerst als Bit-Frame durchgeführt werden
  Dazu sollten die Werte des Ultraschall-, des Bewegungs- und des Beschleunigungssensor aneinander gereiht werden
  Dies wurde nach einigen Stunden an Zeitaufwand verworfen
  Die einzelnen Sensoren wurden einzeln übertragen mittels IBC
  Beispiel der Inboxes arduino-seitig (Annkathrin)
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 22
StarCar – Ultra-Wideband-Sensor
  ToDo
    Einzelnen Dip-Einstellungen aus der Dokumentation
    Wenige Beispiele im Internet
    SPI-Kommunikation
    Probleme
      Anzeigen am PC
      Übertragung der Daten per USB
      Übertragung der Daten per SPI-Verbindung am Arduino
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 23
StarCar – Lasersensor
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 24
Steuerung
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 25
Steuerungsmodus – Sport Watch
Steuerungsschema
Modus: Lenkung („Richtung“)
Modus: Beschleunigung
Verbindungsstatus
„Steuerungstacho“
Modus Auswahl
Verbindung

## Slide 26
Steuerungsmodus – Sport Watch
Funktionsweise
1
2
3
4
1
Drehung nach links
 nach links lenken
2
Drehung nach rechts
 nach rechts lenken
3
Drehung nach vorne
 vorwärts fahren
4
Drehung nach hinten
 bremsen + rückwärts fahren

## Slide 27
Steuerung – Implementierung
Controller-seitig: XBOX 360 USB Controller
Ansteuerung: USB Host Shield Library 2.0
Funktionsweise: „XBOXUSB“ Treiber
Verkabelung: über USB Shield auf Arduino
Steuerung (mit Sticks): im Bereich -32.768 bis 32.768
  negativer Wert = links lenken / rückwärts fahren
  positiver Wert = rechts lenken / vorwärts fahren
  Steuerwert für Lenkung: (LS_X / 32.768)
  Steuerwert für Beschleunigung: (RS_Y / 32.768)

## Slide 28
Steuerung – Implementierung
Controller-seitig: XBOX 360 USB Controller
Steuerung (mit Trigger): im Bereich 0 bis 255
  bei linkem Trigger: Rückwärts fahren
  bei rechtem Trigger: Vorwärts fahren
  Steuerwert für Beschleunigung: (-LT + RT) / 255

## Slide 29
Steuerung – Implementierung
Controller-seitig: eZ430-Chronos
Ansteuerung: USB Host Shield Library 2.0
Funktionsweise: generischer USB Treiber
Verkabelung: über USB Host Shield auf Arduino
Verbindung (Arduino zum Access Point)
  Protokoll: Serial Binary Commands
  Befehle zum
    Aktivieren / Deaktivieren des Access Points
    Abfragen des Status und der Steuerdaten

## Slide 30
Steuerung – Implementierung
Controller-seitig: eZ430-Chronos
Verbindung (Access Point zu Watches)
  Protokoll: SimpliciTI über 868 MHz
  Steuerdaten
    Accelerator Daten (X, Y, Z)
    Button ID  Tastenbefehl
    Control ID  Steuermodus

## Slide 31
Steuerungsmodi
Game Controller Steuerung
  XBOX 360 USB Controller
  2 Modi für Beschleunigung
  Steuert: Lenkung + Beschleunigung
Sport Watch Steuerung
  eZ430-Chronos
  2 Watches zur Steuerung
  Steuern: Lenkung + Beschleunigung
LED Steuerung
  Beleuchtung in Fahrtrichtung
  Leuchtsignaleffekte als Feedback bei
    Ein- / Ausschalten des Motors
    Erkennen eines Hindernisses

## Slide 32
Steuerung
Umsetzung
Erfassung eines Steuerwertes
Skalierung des Steuerwertes um den 0-Punkt
Umrechnung des Steuerwertes in seinen Prozentsatz
Kalibrierung des Prozentsatzes
Speicherung des Prozentsatzes
Verarbeitung des Prozentsatzes
Umrechnung des Prozentsatzes in seinen Aktuatorwert
Anwendung des Aktuatorwertes

## Slide 33
Steuerung
Umsetzung
-100% = Anschlag nach links
+100% = Anschlag nach rechts
+100% = volle Beschleunigung nach vorne
-100% = volle Beschleunigung nach hinten

## Slide 34
Integration aller Komponenten
Software-technisch

## Slide 35
Kommunikationsprotokoll
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 36
- Identifizierbare Nachrichten
- Fehlersicherheit
* Kommunikationspartner bleiben synchron
* Kommunikationspartner erkennen Fehlerhafte Übertragung
- einfache Benutzung (nur eine Konfiguration pro Nachrichtenart)
Aktive Features :
IBP - Inter Board Protocol
IBC - Inter Board Communication

## Slide 41
Benutzeroberfläche
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 42
Display: Joy-IT TFT 3.2 Zoll
Touchdisplay Raspberry Pi 3
Vorteil:
  Kann direkt auf den GPIO‘s installiert werden
  Gleichzeitige Verwendung von Touchdisplay und einem angeschlossenen Monitor über HDMI
Nachteil:
  26 der 40 verfügbaren GPIO‘s werden durch das Display belegt
Notes: Gleichzeige Verwendung: Es müssen lediglich zwei Dateien bearbeitet werden
Bzw. unkommentiert werden.
HDMI & Touch  Touch hat Auflösung von Monitor oder Monitor hat Auflösung
Von Touch

## Slide 43
Port öffnen
Port konfigurieren
Auf Arduino warten
Serieller Port
Notes: Port öffnen: usleep (200000)  warten für 20 Millisekunden
Port konfigurieren: Baudrate für Lesen und Schreiben setzen  muss mit Arduino übereinstimmen
Auf Arduino warten: sleep(3)  für 3 Sekunden warten weil Arduino neu startet

## Slide 44
Warum Qt?
Plattformunabhängige GUI-Bibliothek
Kein Cross-Compiler nötig
C++ / Qt Bibliotheken (nicht GUI)
Einmaliges kompilieren auf der Zielplattform (Raspbian Stretch)
Windows / Linux / OSX / iOS / Android
Qt bietet auch eine große Auswahl an nicht GUI Bibliotheken
Entwicklungsumgebung
Qt Creator (Direkte Entwicklung auf dem Raspberry möglich)
Sehr gute Dokumentation / Große Community
Notes: Zu 1: alle von Qt bereitgestellten Methoden sind auf jeder Plattform nutzbar
Zu 2: Entwicklung z.B. auf Windows Rechner  Layout / Grundlegende Funktionalität
Zu 3: z.B. Qstrings, Qlists, Qvector
Zu 4: Qt bietet den Qt Creator an  Entwicklungsumgebung mit Designer
Qt Creator für alle Os verfügbar
Ausgezeichnete Dokumentation und direkt enthaltene Beispiele

## Slide 45
Layout und genereller Aufbau

## Slide 46
Startseite
Startet die Initialisierung
Blinkt bei Warnungen / Fehler
Zeigt Meldungen an
Öffnet das Menü

## Slide 47
Warnungen und Fehler

## Slide 48
Auswahl der Modi
Notes: emit schickt ein Signal an HomeWindow
HomeWindow wartet auf Signal von OperationModeWidget

## Slide 49
Controllersteuerung

## Slide 50
Uhrsteuerung

## Slide 51
Sensorwerte
UltraschallVorne.txt
UltraschallHinten.txt
Kompass.txt
Beschleunigung.txt
UWB.txt
Lidar.txt
Notes: Sensordaten über IBC anfordern
Sensordaten auslesen
Sensordaten in GUI anzeigen
Sensordaten in die entsprechende Textdatei schreiben

## Slide 52
StarCar – Integration
Integration
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig

## Slide 53
Integration aller Komponenten
Hardware-technisch / Zusammenbau
Aufbau StarCar:
  Unterhalb der Spanholzplatte:
      LEDs (front & back)
      Akku
      Antriebs- & Servomotor
  Oberhalb der Spanholzplatte:
      Sensoren (UWB, Lidar, Ultrasonic)
      Raspberry Pi 3
      Arduino Mega
      Motorsteuerung Antriebsmotor
      Steckplatine
          Sensoren (Acceleration, Compass)
          Spannungsregler

## Slide 54
Integration aller Komponenten
Hardware-technisch / Verkabelung Spannungsversorgung Übersicht
Raspberry Pi 3
+ Tochscreen LCD
Arduino Mega
+ USB - Shield
Motor Control
Compass
Ultrasonic front & back
UWB
LEDs
front & back
Xbox /
Sport Watch
Lidar
5V
Motor Antrieb
Motor Servo
Acceleration
Akku
7,2 V
7,2 → 5

## Slide 55
Integration aller Komponenten
Hardware-technisch / Verkabelung Daten Übersicht
Raspberry Pi 3
+ Touch Screen LCD
Arduino Mega
+ USB - Shield
Motor Control
Compass
Ultrasonic front & back
Acceleration
LEDs
front & back
Xbox /
Sport Watch
Servo Control
Lidar
UWB

## Slide 56
Integration aller Komponenten
Hardware-technisch / Verkabelung Daten
Raspberry Pi
+ Touch Screen LCD
Arduino Mega
+ USB Shield
UWB
Steck-platine
Lidar
Motor Control
Ultrasonic
Ultrasonic
Com.
Acc.
5V
Xbox /
Sport Watch
Servo Control
LEDs back
LEDs front

## Slide 57
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
Notes: Adaptive = Lernfähig / Anpassungsfähig